| АО «Мытищинская теплосеть» Адрес:_ ул.Колпакова д.20________ Телефон:__583-07-00_____________ Кому: ___________________ | ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ __________ на присоединение к тепловым сетям "_____"___________________________ На Ваше письмо № от г. сообщаем, что |
| --- | --- |

1.Присоединение: _______________________________________________________________

2. Точка присоединения __________________________________________________________

Срок подключения объекта - до истечения срока действия данных технических условий

Технические мероприятия (Приложения № 1)

3.Располагаемые напоры в точке присоединения:

а) в подающем трубопроводе______60________м.

б) в обратном трубопроводе______30_________м.

4.Расчетный температурный график сети____115/70_______

а) на отопление____95/70________град.С;

б) на вентиляцию________________град.С;

в) на горячее водоснабжение_________град.С.

5.Рабочее давление в системах отопления, калориферах и подводящих к ним  трубах должно

приниматься   не менее 10 кг/кв.см.

6.Разрешенный максимум теплопотребления:

а) отопление _____________Гкал /час

б) вентиляция_________________Гкал/час;

в) горячее водоснабжение______________Гкал/час;                       Всего_______________Гкал/час.

7.Схема теплоснабжения_____ закрытая, независимая________________

8.Согласовать:

Проект узла учета тепловой энергии: план подключения потребителя к тепловой сети, принципиальную схему теплового пункта с узлом учета, план теплового пункта, монтажные схемы, спецификацию применяемого оборудования и материалов.

Проекты наружных коммуникаций.

Строительство, монтаж и наладка оборудования должны вестись под надзором эксплуатирующей тепловые сети организацией. Для согласования представляются два экземпляра проекта, при этом один экземпляр передается  для проведения технического надзора.

9.Заявитель обязан до ввода в эксплуатацию теплоэнергетического оборудования обеспечить наличие обслуживающего персонала соответствующей квалификации и из числа ИТР назначить приказом ответственного за эксплуатацию теплоэнергетических установок.

- 2 -

10.Приемке в эксплуатацию подлежат только те трубопроводы  и теплоэнергетическое оборудование, которые были построены по проектам, согласованным и утвержденным  в установленном порядке и под техническим надзором представителей организации, эксплуатирующей тепловые сети.

11.Спроектировать и построить:

Сети проектировать в бесканальном варианте в ППУ изоляции с системой контроля за состоянием трубопроводов и передачей информации в диспетчерскую организации, эксплуатирующей тепловые сети.

12.В каждом здании запроектировать тепловой пункт  с отдельным входом с улицы. После ввода в эксплуатацию ИТП находится на балансе потребителя. В тепловом пункте  предусмотреть:

теплообменники отопления и гвс, насосы отопления и гвс раб/рез, систему автоматического регулирования отпуска тепла с учетом неравномерного графика потребления, воды и тепловой энергии. Тепловой пункт оборудовать системой диспетчеризации с передачей информации на диспетчерский пункт по адресу: г. Мытищи,  ул. Колпакова,  д.20.

Помещение ИТП оборудовать системой вентиляции.

Выполнить гидро и звукоизоляцию помещения.

Рекомендовано не производить установку отключающих устройств внутридомовой  системы в помещениях ИТП.

Состав оборудования определяется проектом, согласованным с организацией, эксплуатирующей тепловые сети.

13.В качестве запорной арматуры на подводящих трубопроводах, в ИТП и тепловых узлах использовать стальные шаровые краны, в качестве регулирующей арматуры использовать балансировочные вентили. На системе отопления смонтировать мембранные расширители, на стояках установить автоматические воздухоотводчики.

14. Выполнить проект и смонтировать систему поквартирного учета системы отопления. Обеспечить одномоментное снятия показаний с приборов отопления и ГВС. Установку приборов учета предусмотреть в местах общего пользования для доступа к ним специалистов без собственников помещений. Предусмотреть электрические полотенцесушители.

15.Предусмотреть канал передачи данных для системы диспетчеризации в центральный диспетчерский пункт по адресу: г. Мытищи, ул. Колпакова,  д.20.

16.При сдаче здания в эксплуатацию провести обследование ограждающих конструкций с составлением  энергетического паспорта.

17.Получить разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок в Ростехнадзоре.

18.Технические условия действительны 3 года.

Генеральный  директор                                                             А. Ю. Казанов

Приложение к техническим условиям № _____________ от_________________

Перечень технических мероприятий

по подключению объекта капитального строительства к сетям

инженерно-технического обеспечения.